Руководство по эксплуатации

швейной машины

AURORA A-1850/H

Прежде, чем использовать машину, рекомендуем Вам прочитать эту инструкцию полностью, которая поможет Вам благополучно работать на машине.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ

- Не держите кожух ремня, неся швейную машину.

- Швейная машина должна работать в отмеченном стрелками направлении. Никогда не позволяйте машине работать в обратном направлении.

- Удалите резиновую пробку. Произведите смазку машины как указано в пункте 9 «Смазка».

- Прежде, чем работать на машине, которая была недавно настроена или не использовалась в течение длительного периода времени, произведите смазку главных компонентов машины через отверстие 1, поверхность 2 челнока, и платформу машины.

- Не работайте на машине без защитных устройств ремня, пальцев, глаз.

- УСТАНОВКА ДВИГАТЕЛЯ

- Присоедините платформу двигателя 2 к столу 1, используя болт 4, резиновую прокладку от вибрации 5, шайбу 6, пружинную шайбу 7 и гайку 8.

- Используя болт 9, шайбу 10, пружинную шайбу 11, и гайку 12, установите двигатель 3 на платформу двигателя 2.

- УСТАНОВКА ШПУЛЯРНИКА

Соберите шпулярник, и установите его в отверстии в столе. Сожмите гайку 1, чтобы закрепить шпулярник.

Если направляющая сделана для передачи кабеля питания, то проденьте кабель через направляющую 2.

- УДАЛЕНИЕ КОЖУХА РЕМНЯ

Чтобы удалить кожух ремня, освободите винт 1 и потяните кожух на себя, а затем вверх.

- ПОДЪЕМ ГОЛОВЫ МАШИНЫ

- Удалите кожух ремня. Поднимите голову машины в направлении B, нажимая на рычаг 1 (в направлении А).

- Освободите замок платформы, далее поднимите голову машины в направлении B, пока замок не защёлкнулся.

  - УСТАНОВКА ГОЛОВЫ МАШИНЫ

- Установите основание платформы 1 на машинный стол 6, используя болты 2, плоские шайбы 3 и 4, и гайку 5.

- Зафиксируйте положение А прежде, чем поднять голову машины. Тогда зафиксируйте две точки B.

  - РЕГУЛИРОВКА ШКИВА ХОЛОСТОГО ХОДА

Зафиксируйте холостой шкив 1 пластиной 2 и установочным винтом 3

Отрегулируйте зазор А

  - ШКИВ ДВИГАТЕЛЯ И РЕМЕНЬ

- V-образный ремень используется для этой модели швейной машины.

- В машине используют два клиновых ремня: один для высокоскоростного шитья, и другой для низкоскоростного шитья.

- Таблица ниже показывает соотношение между шкивом двигателя, клиновым ремнём и скоростью шитья.

| Частота | Скорость шитья | Шкив двигателя | Выгравированная маркировка | Высокоскоростной V-образный ремень | Низкоскоростной V-образный ремень |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 Hz | 2300 об/мин | * I 3531KIX | 50-2300 | MTJVM005000 (50”) | MTJVM004600 (46") |
|  | 2000 | * 13531207 | 50-2000 | MTJVM004900 (49”) |  |
|  | 1800 | 13531306 | 50-1800 | MTJVMOIU800 (48”) |  |
| 60 Нz | 2300 | * 13531405 | 60-2300 | MTJVM004900 (49") | MTJVM004600 (46") |
|  | 2000 | * 13531504 | 60-2000 | MTIVM0O4800 (48") |  |
|  | 1800 | 13531603 | 60-1800 | MTJVM004800 (48") |  |

Примечание: шкив двигателя, обозначенный звёздочкой применяется для хлопковых ниток

* Монтаж шкива двигателя

Установите шкив двигателя 1 на вал двигателя 2 так, чтобы один из установочных винтов 3 был ввёрнут вала двигателя. Тогда сожмите винты 3.

* Регулировка ремней

- Установите высокоскоростной V-образный ремень 1 на большие диаметры быстроходного шкива 2 и шкива двигателя.

- Установите низкоскоростной V-образный ремень 3 на маленькие диаметры низкоскоростного шкива 6 и шкива двигателя через шкив уменьшения давления 4 и шкив холостого хода 5.

- Сдвиньте назад шкив двигателя или дальше чтобы обеспечить 2-3миллиметровый зазор между высокоскоростным V ремнём 1 и колесом намотки бабины 7.

- Ослабьте винт 8, и переместите двигатель вправо или влево, отрегулировав его так, чтобы высокоскоростной V ремень входил равномерно в контакт с колесом намотки бабины.

- Ослабьте винт 9 и переместите установочную плиту для двигателя 11 вверх или вниз регулируя гайку 10, чтобы выполнить регулирование так, чтобы высокоскоростной V ремень ослабился приблизительно на 10 мм, когда Вы нажимаете на ремень по середине A.

- Ослабьте винт 12 и сдвиньте холостой шкив 13 в отмеченном стрелками направлении, чтобы выполнить регулирование так, чтобы низкоскоростной V ремень ослабился приблизительно на 10 мм, когда Вы нажимаете на ремень по середине B.

  - УСТАНОВКА ЦЕПИ

Вставьте S-образный крюк 3 в отверстие в вершине стартового рычага 2 и вденьте цепь 1 в S-образный крюк.

  - СМАЗКА

- Смазывайте машину один раз в день через отверстие для смазывания 1. Машина также может быть смазана, удалив резиновую пробку 2

- Используйте масло	New Defrix Oil No. 2

* Использование силиконовой смазки нитенаправителя

При пропускании нити через нитенаправитель 4 необходимо залить силиконовую смазку в смазочное отверстие 3.

В это время, проверьте, что нить, которая прошла через нитенаправитель 4, смазаном.

  - УПРАВЛЕНИЕ ШВЕЙНОЙ МАШИНОЙ

- Включите выключатель питания.

- Нажмите слегка на педаль и рабочая лапка опустится вниз. Если Вы хотите поднять рабочую лапку, отпустите ножную педаль.

- Далее нажмите на педаль, и швейная машина начинает закрепочный цикл. После того, как швейная машина начинает закрепочный цикл, отпустите ножную педаль.

- Когда машина закончила указанный закрепочный цикл, рабочая лапка автоматически поднимется и игольная и челночная нити обрежутся перед остановкой машины.

Предостережения

- Убедитесь, что отпустили педаль, как только машина начинает рабочий цикл, иначе машина не остановиться в требуемом месте.

- Если Вы не достаточно нажали на педаль, машину можно остановить на первом стежке, нажав на педаль снова.

- Если машина не будет запускаться, даже когда Вы нажимаете на педаль достаточно сильно, выключите выключатель питания, и удалите кожух ремня. Затем поверните шкив 1 (рифлёная часть) в отмеченном стрелкой направлении низкоскоростного шкива 2.

Управление швейной машиной вручную;

♦ Выключите выключатель питания, удалите верхний конец пружины 3, сделайте два оборота низкоскоростного шкива 2 в направлении указанном стрелкой и рабочая лапка опустится. Затем нажмите на педаль и машиной можно управлять вручную.

  - ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ИГЛЫ

| Материал | Игла | Игольная пластина | Класс работы |
| --- | --- | --- | --- |
| Экстра лёгкие материалы | #11(DPx5) | D2426282C00 | Трикотажные изделия, трико |
| Синтетические материалы | #14(DPx5. SUPER needle) | B2426280000I standard) | Мужской костюм, женская одежда |
| Средние материалы | #16(DPx5) | B242628(KTO0(standard) | Мужской костюм, женская одежда |
| Тяжёлые материалы | #18(DPx5) | B242628()OO0( standard) | Рабочая одежда, пальто |

  - УСТАНОВКА ИГЛЫ

Ослабьте винт 1, полностью вставьте иглу 2 в отверстие игловода длинным желобком по направлению к себе, затем сожмите винт 1.

(Предостережения)

- Если закрепочные стежки А как показаны на рисунке, установите иглу так, чтобы она стояла немного левее.

- Используйте иглу высшего качества для синтетического волокна при шитье синтетической нитью.

  - ЗАПРАВКА НИТИ

Заправьте нитью машину как показано на рисунке. Выпустите нить из иглы приблизительно 4 см.

(Предостережения)

- Если машина оснащена силиконовой смазкой, то проденьте нить через направитель нити 1.

- Для толстой нити, проденьте нить только через одно из двух отверстий направителя нити в игловоде.

  - УДАЛЕНИЕ И МОНТАЖ ШПУЛЬНОГО КОЛПАЧКА

- Откройте крышку цилиндрического рукава машины 1 •

- Поднимите и удерживайте защёлку шпульного колпачка 2, чтобы вынуть его. Шпулька в шпульном колпачке не падает, так как защёлка 3 поднята и удерживается.

- Чтобы установить шпульный колпачок в челнок, установите его на челночный вал и отпустите защёлку 3.

  - НАМОТКА НИТИ НА ШПУЛЬКУ

- Установите шпульку 1 на намоточное устройство 2.

- Заправьте катушку нитью как показано на рисунке и обмотайте нить на катушку четыре или пять раз.

- Толкните механизм зажима 3 к катушке (в отмеченном стрелкой направлении) и намоточное устройство начинает наматывать нить на катушку. Намотка автоматически остановится, как только наматывается требуемое количество нити (80 % объёма катушки).

- Чтобы отрегулировать количество нити намотанной на катушку, ослабьте гайку 4 на регулировочном винте 5, чтобы уменьшить количество наматываемой нити.

- Если нить наматывается на катушку неравномерно, ослабьте винт 6 и передвиньте основание намоточного устройства 7 в направлении, отмеченном стрелками.

  - ЗАПРАВКА НИТЬЮ ШПУЛЬНОГО КОЛПАЧКА

- Держите шпульку 1 в руке так, чтобы она вращалась против часовой стрелки, и установите её в шпульный колпачок 2.

- Протяните нить через отверстие 3 в шпульном колпачке. Натяните нить и проденьте её под пружиной натяжения и через отверстие 4. Убедитесь, что катушка вращается в отмеченном стрелкой направлении, когда нить натянута.

- Проденьте нить через отверстие 5 и вытащите её приблизительно на 2.5 см от отверстия.

  - НАТЯЖЕНИЕ НИТИ

* Регулировка натяжения игольной нити

Если регулятор натяжения нити №1 1 повернуть по часовой стрелке, то длина нити, остающейся на игле после обрезки нити уменьшится, и наоборот.

Уменьшить длину нити, остающейся на игле, если нить не скользит по игле. Если регулятор натяжения нити №2 2 повернуть по часовой стрелке, натяжение нити увеличится, и наоборот.

* Регулировка натяжения шпульной нити

Поворачивая регулировочный винт натяжения нити 3 по часовой стрелке, натяжение нити увеличивается, и наоборот.

  - РЕГУЛИРОВКА НАТЯЖНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ПРУЖИНЫ

Нормальный ход пружины натяжного приспособления нити 1 составляет 6 - 8 мм, и натяжение в начальной точке составляет 30 50 г.

* Регулировка хода

Ослабьте винт 2 и поверните регулятор натяжения 3 по часовой стрелке, чтобы увеличить ход или против часовой стрелки, чтобы уменьшить ход.

* Регулировка натяжения

Вставьте плоскую отвертку в углубление регулятора натяжения 4 и поверните регулятор по часовой стрелке, чтобы увеличить натяжение или против часовой стрелки, чтобы его уменьшить.

(Предостережение) Уменьшите натяжение пружины натяжного приспособления нити при использовании синтетической нити.

  - РЕГУЛИРОВКА ДЛИНЫ И ШИРИНЫ ЗАКРЕПКИ

Регулировка длины закрепки

Откройте крышку платформы (A) 1 в указанном стрелками направлении и

ослабьте гайку 2. Переместите регулятор 3 на себя, чтобы увеличить длину закрепки или от себя, чтобы её уменьшить. После регулирования, сожмите гайку 2 и закройте крышку платформы (А) 1.

Регулировка ширины закрепки

Откройте крышку платформы (В) 5 в указанном стрелками направлении и

ослабьте гайку 6. Переместите регулятор 7 влево, чтобы увеличить ширину закрепки или вправо, чтобы её уменьшить. После регулирования, сожмите гайку 6 и закройте крышку платформы (В) 5.

  - РЕГУЛИРОВКА СИНХРОНИЗАЦИИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

  - Поднимите голову машины. (См. пункт 4).

  - Ослабьте шестигранную гайку 3 и винтовую муфту 4, поверните кулачок перемещения 5 до момента, когда конец иглы 1 будет находиться на высоте 7 - 10 мм выше игольной пластины 2. Вращение кулачка перемещения по часовой стрелке замедлит перемещение материала, и наоборот.

  - После регулирования, надежно зажмите винтовую муфту 4 и шестигранную гайку 3.

- Лучшее натяжение нити будет получено при достижении вышеупомянутой высоты около 7 мм.

- Если начальные стежки свободны при использовании синтетической нити, установите вышеупомянутую высоту приблизительно на 10 мм, чтобы предотвратить проблему.

  - Кулачок регулирования останова 6 поворачивается вместе с кулачком перемещения 5. Поэтому, ослабьте зажимной винт 10, поверните кулачок регулирования останова и отрегулируйте его так, чтобы ролик кулачка механизма останова 7 вошел в механизм останова на низкой скорости движения, когда крюк механизма останова 8 опускается в винт №1 9 кулачка механизма останова  в заключительном стежке.

  - ПОЛОЖЕНИЕ ИГЛЫ И ЧЕЛНОКА

(Регулировка высоты игловода)

- Поверните шкив вручную, чтобы перевести игловод 1 в крайнее нижнее положение (см.", Управление швейной машиной вручную").

- Удалите резиновую пробку и ослабьте зажимной винт 2.

- Поверните ведущий шкив вручную, пока не увидите верхнюю линию А выгравированную на игловоде, в месте где он сходится с нижним концом более нижней втулки 3 игловода. Сожмите винт 2

(Положение челнока)

- Поверните ведущий шкив, пока не увидите нижнюю линию В выгравированную на игловоде, в месте где он сходится с нижним концом более нижней втулки 3 игловода.

- Ослабьте винт 4 и откройте защёлки 5 вправо и лево, соответственно перемещая их на себя, чтобы отрегулировать челнок 6.

(Предостережение) Не допускайте падения челнока 7.

- Произведите регулировку так, чтобы не было зазора между иглой и лицевой стороной конца привода челнока 9, когда крючок челнока 7 выравнивается с центром С иглы 8. Тогда сожмите винт 4.

- Ослабьте винт 10, поверните ось регулировки перемещения челнока 11 по часовой стрелке или против часовой стрелки для регулирования, чтобы обеспечить 0.05 – 0.1-миллиметровый зазор между иглой 8 и челноком 7, затем сожмите винт 10.

- После регулировки, установите кольцо подшипника качения челнока 6.

  - РЕГУЛИРОВКА ВРЕМЕНИ ОСВОБОЖДЕНИЯ НАТЯЖЕНИЯ НИТИ

- Удалите пять винтов 1, чтобы снять верхнюю крышку 2

- Ослабьтесь винтовую муфту 4 рычага регулировки натяжения 3 при помощи L-образного ключа 5 и поверните рычаг регулировки натяжения, чтобы обеспечить 4-миллиметровый зазор между концом шатуна 6 и опорной пластиной стойки натяжения 7, когда устройство зажима материала находится вверху (когда шатун 6 отступает).

- После регулирования, надежно зажмите винтовую муфту 4.

  - РЕГУЛИРОВКА ОБРЕЗКИ НИТИ

- Удалите рычаг включения пружины растяжения 1 и запустите машину. (Устройство прижима материала остается в том же положении, когда машина останавливается.)

- Ослабьте регулировочный винт 4 и отрегулируйте положение движущегося ножа 3 в отмеченном стрелками направлении, чтобы выровнять отверстие А движущегося ножа с игольным отверстием в направляющей 2.

- Ослабьте винт 6 и отрегулируйте положение встречного ножа 5, чтобы обеспечить 0.5 мм зазор между игольным отверстием в направляющей 2 и встречным ножом 5.

  - РЕГУЛИРОВКА ПОПЕРЕЧНОГО ПОЛОЖЕНИЯ УСТРОЙСТВА  ПРИЖИМА МАТЕРИАЛА

Ослабьте гайку 3 и сдвиньте регулятор в направлении В, чтобы переместить боковой центр А устройства прижима материала 1 вправо или в направлении С, чтобы переместить его влево.

* Для закрепки 42 стежками, отрегулируйте боковой центр на 26-ом стежке.

* Для закрепки 28 стежками, отрегулируйте боковой центр на 18-ом стежке.

(Предостережение) Чтобы откорректировать небольшое отклонение бокового перемещения центра, ослабьте гайку, описанную в пункте 19 "Регулировка длины и ширины закрепки" и толкните механизм прижима материала вправо или влево рукой, чтобы произвести регулирование.

  - РЕГУЛИРОВКА ПОДЪЁМА МЕХАНИЗМА ПРИЖИМА МАТЕРИАЛА

Подъём механизма прижима материала может быть отрегулирован до 17 мм.

- Удалите пять винтов 1, чтобы снять верхнюю крышку 2.

- Используя L-образный ключ 3 на гнездо, ослабьте винтовую муфту 5 зажима 4.

- Толкните вниз L-образный ключ 3, чтобы увеличить подъём механизма прижима материала или вверх –  чтобы уменьшить подъём.

- Надежно сожмите винтовую муфту 5 после регулирования.

- Если правый и левый механизм прижима материала не выровнены, ослабьте винт 7 и отрегулируйте положение опорной пластины рычага механизма прижима материала  8, чтобы выровнять их.

(Предостережение) Удостоверьтесь, что опорная пластина рычага механизма прижима материала 8 не пересекалась со скобой подачи 9. Если опорная пластина рычага механизма прижима материала пересекается с отводчиком нити, повторно отрегулируйте отводчик нити, используя винт 10.

  - РЕГУЛИРОВКА ПЛАСТИНЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Ослабление два винта 3 и выполните регулирование так, чтобы обеспечить 0.2 – 0.5 мм боковой зазор между предохранительной пластиной 1 и рычагом подъема 2, когда механизм прижима материала во время останова и 1.5 – 2.5 мм продольный зазор между ними, когда механизм прижима материала опускается.

- Проверьте продольный зазор между предохранительной пластиной 1 и рычагом подъема 2 1.5 – 2.5 мм при высокоскоростной закрепке (механизм прижима материала опускается).

  - НЕИСПРАВНОСТИ И МЕРЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность | Причина | Меры устранения |
| --- | --- | --- |
| Игольная нить соскальзывает с иглы в начале закрепки | Стежки пропущены в начале строчки. Игольная нить, остающаяся после обрезки слишком короткая. Нить шпульки слишком короткая. Плохая синхронизация перемещения. | Отрегулируйте зазор между иглой и челноком в пределах 0.05 – 0.1 мм. Отрегулируйте время выпуска натяжения нити регулятора натяжения нити № 2. Увеличьте напряженность натяжного приспособление пружины или уменьшите напряженность натяжение нити регулятора № 1. Уменьшите натяжение челночной нити. Увеличьте зазор между игольным отверстием направляющей и встречным ножом. Отрегулируйте синхронность перемещения. |
| Нить часто обрывается или синтетическая нить расщепляется. | Челнок имеет царапины. Игольное отверстие направляющей имеет царапины. Игла ударяется о механизм прижатия материала Пыль от волокна находится в челноке. Натяжение нити иглы слишком велико. Напряженность натяжного приспособления пружины слишком высоко. Синтетическая нить тает при нагреве от иглы | Выньте челнок и удалите царапины, используя точильный камень или кожу. Отполируйте или замените его. Откорректируйте положение механизма прижатия материала. Выньте челнок и удалите волокнистую пыль из него. Ослабьте натяжение нити иглы. Ослабьте натяжение. Используйте силиконовую смазку. |
| 3. Игла часто ломается | Игла изогнута. Игла ударяется о механизм прижатия материала. Плохая синхронизация перемещения. Тонкая игла для материала. Приводной механизм чрезмерно сгибает иглу. | Замените изогнутую иглу. Откорректируйте положение механизма прижатия материала. Отрегулируйте синхронность перемещения. Замените иглу в соответствие с толщиной материала. Откорректируйте положение иглы относительно челнока. |
| 4. Нить не обрезается | Встречный нож затуплён. Недостаточное расстояние между игольным отверстием направляющей и встречным ножом. Неправильное расположение движущегося ножа. Последний стежок пропущен. | Замените встречный нож. Увеличьте изгиб встречного ножа. Отрегулируйте положение движущегося ножа. Отрегулируйте синхронность движения между иглой и челноком. |
| 5. Частый пропуск стежков. | Движения иглы и челнока должным образом не синхронизированы. Зазор между иглой и челноком слишком большой. Игла изогнута. Плохая синхронизация перемещения. Приводной механизм чрезмерно сгибает иглу. | Откорректируйте положение иглы относительно челнока. Откорректируйте положение иглы относительно челнока. Замените изогнутую иглу. Отрегулируйте синхронность перемещения. Отрегулируйте положение приводного механизма. |
| 6. Нить иглы выходит на изнанке материала. | Натяжение нити иглы не достаточно высоко. Механизм освобождения натяжения нити не работает должным образом. Нить иглы после обрезки нити слишком длинная. | Увеличьте натяжение нити иглы. Проверьте, освобождается ли диск натяжения №2 при выполнении закрепки. Увеличьте напряженность регулятора натяжения нити №1. |
| 7. Нить рвётся во время обрезки нити. | Неправильное расположение движущегося ножа. | Отрегулируйте положение движущегося ножа. |

  - СМАЗКА РЕДУКТОРА

(Редуктор смазывают смазкой если машина работала более шести месяцев или не эксплуатировалась)

- Остановите машину и удалите винт 1.

- Вставьте тюбик 2 в отверстие А и выдавите из него смазку.

- Удалите тюбик 2 из отверстия Аи винтом 1 пропихните смазку далее в отверстие.

- Повторите процедуру смазки два-три раза.

- Зажмите винт 1.