Руководство по эксплуатации сервомотора Aurora YJW-55

Инструкция по безопасности

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед установкой и подключением.

- Установка и работа должны осуществляться только профессионально подготовленным персоналом.

- Убедитесь, что сделано правильное заземление и что все технические характеристики совпадают с указанными в паспорте оборудования.

- Убирайте ноги с педали, когда включаете/выключаете электропитание.

- Необходимо отключать электропитание при выполнении следующих операций:

- установка машины

- подсоединение/отсоединение любых устройств к блоку управления

- заправка нити, замена иглы, вращение головы машины

- ремонт машины или при режиме холостого хода

- Установка и ремонт контрольной системы осуществляться только профессионально подготовленным персоналом.

- Временной интервал между сменами силы мощности мотора должен составлять не менее 5 секунд

Описание

1. Введение

Контрольная система YJW-55-А широко применяется для промышленных швейных машин и для швейной промышленности. Преимуществами данной системы являются энергосбережение, высокая эффективность, стабильная работа и разумная цена. Данная система является лучшей заменой фрикционным моторам, которые широко используются для работы на промышленных швейных машинах.

2. Компоненты

Система состоит из контроллера и мотора.

А. Контроллер состоит из регулятора скорости и блока управления (рис. 1).

В. Возможны следующие типы моторов: навесные (рис. 2), с прямым приводом (рис. 3) и моторы с прямым приводом для прямострочных машин и оверлоков (рис. 4).

4

Аксессуары на выбор: позиционер, также называемый синхронизатор, и детектор (рис. 5), функцией которого является обеспечение сигнала к контроллеру для определения положения иглы.

5

3. Параметры

| Напряжение | Переменный ток 220V±10%, 50-60 Гц |
| --- | --- |
| Мощность мотора | 400W / 550W / 750W |
| Максимальный крутящий момент | 400 W – 1 Н/м; 550 W – 1,5 Н/м; 750W – 2.5 Н/м |
| Номинальная скорость вращения | 400 W – 7 000 об/мин; 550 W – 4 500 об/мин; 750W – 3 500 об/мин. |
| Положение иглы (вверху/ внизу) | По выбору (требуется позиционер) |
| Защита транзистора | Да |
| Вес брутто | 8,5 кг (400W) / 13кг (550W) / 14кг (750W) |

4. Применение

- мотор 400W/ 550W применяется для обычных прямострочных машин и краеобметочных машин;

- мотор 750W применяется для двухигольных машин, распошивальных машин и прямострочных машин для тяжелых материалов;

Пользователи должны выбирать необходимую мощность мотора исходя из конкретных условий работы.

Во время установки и демонтажа мотора необходимо отключать электропитание!

Установка мотора навесного типа

- Установка мотора (рис. 6)

А. Закрепите три подъемных винта в отверстиях на столе швейной машины и прикрепите мотор к столу. Отрегулируйте положение рамы мотора. Ременной шкив мотора должен быть на одном уровне с маховиком и ремнем швейной машины.

В. Установка эластичности ремня: надавите на ремень с силой в 1 кг. Нормально, если ремень прогнется на сантиметр; если нет, то ремень необходимо отрегулировать После этого установить защитную крышку.

6.

- Установка блока управления

Сделайте два отверстия глубиной 2 см дрелью ( 3 справа в нижней части стола (расстояние между отверстиями должно составлять 195 мм) и плотно закрепите блок управления деревянными винтами, входящими в комплектацию мотора. Вставьте штепселя мотора, позиционера и контроллера скорости в соответствующие разъемы, затем прикрепите проводник кабеля к столу (рис.7 и 8).

7   8

Внимание! Подключите блок управления к системе питания. Система питания пользователя должна иметь заземление. Подсоедините штепселя мотора, регулятора скорости и позиционера к блоку управления. Внимательно проверьте соединение штепселей с блоком управления. Отрегулируйте положение резиновой заглушки и убедитесь, что она плотно закрывает места моединения.

- Установка регулятора скорости (рис. 9 и 10)

Убедитесь, что тяга перпендикулярна педали. Отрегулируйте угол положения тяги; угол тяги по отношению к уровню земли должен составлять 15 градусов.

9  10

- Подключение системы (рис. 11)

Подсоедините проводку блока управления к источнику питания, у которого должно быть заземляющее устройство. Блок управления также должен быть подключен с заземлением. Вставьте штепселя мотора, позиционера и регулятора скорости в разъем с задней стороны блока управления. Когда всё будет готово, проверьте, что подключение стабильно, а затем установите пластиковый футляр таким образом, чтобы скрыть все провода.

11

Работа с панелью управления

Отображение значений параметров на панели управления производится в однозначном режиме (рис. 12) и двухзначном режиме (рис. 13).

12           13

- В исходном положении, при включении питания, на дисплее в однозначном режиме появляется «Р.» (рис. 14), а на правом дисплее в двухзначном режиме отображается направление вращения мотора – «РI» (рис. 15).

14   15

- Нажмите P, на знаковом индикаторе загорается V, что обозначает интерфейс установки скорости (рис. 16 и 17). Мотор будет работать на заданной скорости, значение которой регулируется на правом дисплее в двухзначном режиме.

16    17

Затем нажмите S. Вы можете установить скорость от 1 до 9, что увеличит уровень скорости. Каждому уровню соответствует своя максимальная скорость от 500 до 4 500 об/мин (рабочая скорость зависит от типа машины).

- Затем нажмите кнопку «Р», на дисплее отобразится «y», что означает отображение данных о положении иглы (рис. 18 и 19).

Дисплей с одним цифровым значением: при нажатии кнопки S значение «0» означает нижнее положение иглы (перевод иглы в верхнее положение производится повторным нажатием кнопки), а значение «1» означает верхнее положение иглы.

Дисплей с двухзначным цифровым значением: при нажатии кнопки S нижняя черта на месте правой цифры означает нижнее положение иглы (перевод иглы в верхнее положение производится повторным нажатием кнопки), а верхняя черта на месте правой цифры означает верхнее положение иглы (см. рис. 19).

- 19

- Снова нажмите P и перейдите в режим b - интерфейс установки направления вращения (рис. 20 и 21).

20       21

А. Проверьте направление вращения вала швейной машины (вращение по часовой стрелке или против часовой стрелки)

В. В случае, если мотор может использоваться при работе с разными швейными машинами, необходимо отрегулировать направление вращения мотора перед началом использования машины.

Порядок установки направления вращения мотора представлен в таблице ниже:

| Параметр b | Ременная передача | Прямой привод для оверлоков и распошивальных машин | Прямой привод для прямострочных машин |
| --- | --- | --- | --- |
| Вращение против часовой стрелки: значение «1» на дисплее с одним значением и на месте второй цифры на дисплее с двухзначным цифровым значением |  |  |  |
| Вращение по часовой стрелке: значение «0» на дисплее с одним значением и на месте второй цифры на дисплее с двухзначным цифровым значением |  |  |  |

- Сохранение данных: когда все параметры настроены, нажмите P, на дисплее загорится O или K, если данные сохранены успешно, или Er, если данные сохранить не удалось. Если данные не удается сохранить, выключите блок управления, и через некоторое время включите заново. Повторите пункты 1 – 4.

- Функция обновления системы: если блок управления работает со сбоями, в течение 5 секунд нажимайте S на интерфейсе P, пока на дисплее не загорится O или К – в этом режиме параметры системы обновятся до заводских установок.

Технические требования

- Держите блок управления вдали от магнитных полей и зон с повышенным уровнем радиации во избежание помех в работе.

- Температура окружающей среды во время эксплуатации должна быть в диапазоне от 5(С до 45(С.

- Не используйте блок управления вблизи источников тепла (огонь, радиатор).

- Не используйте блок управления в условиях повышенной влажности.

- Не используйте блок управления вблизи от коррозийных жидкостей и взрывчатых веществ.

- Проветривайте помещение, где хранятся блок управления и мотор.

- Поддерживайте бесперебойную подачу электроэнергии.

- В целях обеспечения безопасности эксплуатации мотора, должно быть качественное заземляющее устройство.

Ремонт и обслуживание

Если машина сломалась, то ремонт и прочее обслуживание может выполнять только профессионально обученный персонал.

- Нет сигнала при включении блока управления.

22

Проверьте, плотно ли вставлена вилка в розетку. Проверьте, не перегорела ли защитная трубка, если да, то замените ее. Откройте крышку блока управления и найдите перегоревшую защитную трубку (см. рис. 22), достаньте ее и замените на новую. Параметры новой защитной трубки должны быть такими же, как и параметры заводской.

- Блок управления подключен, но мотор не включается при нажатии на педаль.

Проверьте, подсоединены ли к блоку управления регулятор скорости, мотор и сигнальный провод мотора. Проверьте, не сломан ли регулятор скорости.

- Скорость вращения мотора то быстрая, то медленная.

Проверьте, не ослаблен ли ремень, не соскользнул ли ремень с ролика, не ослаблены ли педаль и тяга.

- Мотор внезапно останавливается во время работы.

Проверьте, не перегружена ли машина и нет ли в машине механических проблем и дефектов. Затем убедитесь, что все штепселя как следует подсоединены к соответствующим разъемам мотора; особенно проверьте подсоединение регулятора скорости.

- Мотор работает без остановки, когда включен блок управления.

А. Проверьте установки: для модели, на которой вы работаете, должен быть 0. Если даны установки для другой модели без позиционера, то мотор будет работать без остановки.

Сталкиваясь с подобными случаями, повторите настройки в соответствии со стандартным способом установки и сохранения настроек.

В. Проверьте, не изменилось ли положение альнико внутри регулятора скорости. Способ исправления: откройте пластиковую крышку регулятора скорости, ослабьте винт. Затем установите положение поворотного рычага (на рис. 23 показано положение поворотного рычага в рабочем режиме), закрепите альнико внутри поворотного рычага с правой стороны (на рис. 24 показано положение поворотного рычага во время остановки машины), при этом обычно машина останавливается. Если нет, повторите установку по часовой стрелке.

24   25

- На дисплее отображается Е1.

Это указывает на то, что в моторе есть операционная ошибка. Возможные причины: слишком тяжелый швейный материал, или машине требуется смазка.

- На дисплее отображается Е2.

Это указывает на перегрузку мотора или пониженное напряжение. Проверьте напряжение в сети электропитания: оно должно быть в диапазоне от 200V до 240V.

- На дисплее отображается Е3.

Нужно отключить электропитание, затем снова включить его.

- На дисплее отображается Е4.

Это указывает на нарушения сигнала, передаваемого от мотора. Проверьте соединение сигнального провода и убедитесь в отсутствии повреждений самого провода .

- Если при включенном питании перегорела защитная трубка и машина выдает ошибку даже после замены трубки на новую, пожалуйста, обратитесь к местному дилеру.

- Если машина выдает любую другу ошибку, не указанную выше, пожалуйста, обратитесь к местному дилеру.