A-1-2

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации перед началом работы

Contents

| 1 Инструкция по эксплуатации | 1 |
| --- | --- |
| 2 Основные технические характеристики | 1 |
| 3 Требования по обслуживанию | 3 |
| 4 Основные регулировки | 5 |
| 4.1 Замена иглы и иглы-крючка | 5 |
| 4.2 Последовательность заправки нити | 6 |
| 4.3 Регулировка натяжения нити | 7 |
| 4.4 Регулировка давления лапки | 7 |
| 4.5 Регулировка длины стежка | 8 |
| 4.6 Настройка качества строчки | 8 |
| 4.7 Регулировка колебаний иглы | 9 |
| 4.8 Устранение неравномерной длины стежка | 10 |
| 4.9 Регулировка подачи нити | 10 |
| 4.10 Устранение обрыва нити | 11 |
| 4.11 Устранение неравномерного продвижения материала | 11 |
| 4.12 Повышение высоты подьема лапки | 11 |
| 4.13 Использование предохранителя игл | 13 |
| 5 Аксессуары | 14 |
| 6 Каталог запчастей | 15 |
| 7 Parts drawing | 17 |
| 8 Установка машины | 21 |

1.Инструкция A-1-2

Машина используется для декоративной обметки края хлопчатобумажных и шерстяных одеял  однониточным цепным стежком.

Строчка обеспечивает прочность края одеяла, предотвращает от осыпания и продлевает срок службы изделия. Строчка имеет декоративную функцию, а также улучшает внешний вид края.

ВНИМАНИЕ!  Перед обметыванием необходимо обметать край одеяла на обычном 3-х ниточном  оверлоке с обрезкой края.

2. Основные технические характеристики

| 1 | Макс скорость шитья | 1000 об/мин |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 Длина стежка | l0 мм* |  |
| 3 | Ширина стежка | 12 мм |  |
| 4 Максимальная толщина прошиваемого материала 9 мм |
| 5 | Тип стежка | 1-ниточный цепной |  |
| 6 | Типоразмер игл | G01~200# |  |
| 7 Нитки | 3 - 6 полиэстер, хлопок |
| 8 | Мощность | 250 Вт |  |
| 9 | Габариты машины | (ДхШхВ) | 250 x 140 x 320 мм |
| l 0 Вес головы машины | 12 кг |  |
| *Возможна обметка с длиной стежка 7 мм при покупке специального эксцентрика |  |  |

Лицевая                  Изнаночная                   Кромка

（a）рисунок строчки на х/б одеяле

Лицевая сторона    Изнаночная сторона    Лицевая сторона  Изнаночная

（b）шерстяное одеяло                    （c）детское одеяло

Рис 1. Длина стежка

2

3.Основные требования и рекомендации

Игловодитель машины A-1-2 приводится в действие шаровидным качающимся эксцентриком. Петлитель двигается посредством рамки петлителя, которая в свою очередь приводится в действие 2-мя эксцентриками, и рамка петлителя скользит по ограничительной планке. Продвижение осуществляется благодаря 3-х угольной формы кулачкового механизма.

Смазка машины осуществляется через масляные фильтры. Все необходимые для смазки узлы указаны на рисунке 2. Поддерживайте постоянно наличие смазки в машине, чтобы предотвратить повреждения подшипников и других деталей машины. Проверяйте наличие смазки каждый день после 8-часовой рабочей смены.

Для смазки машины используется синтетическое масло для

промышленных швейных машин. Нельзя использовать масло

растительного или животного происхождения.

Машина может подвергнуться повреждениям после транспортировки , поэтому перед использованием необходимо проверить настройки и работу механизма продвижения

Перед нажатием на педаль прокрутите на полоборота шкив машины и проверьте образование стежка

Чтобы предотвратить повреждения машины, вызванные отсутствием смазки, проверьте наличие масла в конце каждой смены. Если Вы обнаружили , что корпус машины нагревается или появился внезапно посторонний звук , проверьте наличие загрязнений в машине и залейте масло

3

Рис  2	Смазка машины

4

4. РЕГУЛИРОВКИ И НАСТРОЙКИ

1. Замена иглы и иглы-крючка ：（Рис 3）

Переведите иглу в верхнее положение, ослабьте винт 1  на игловодителе, и вставьте иглу в игловодитель до упора ② в сторону нижнего конца игловодителя , и поместите в крайнее верхнее положение. Убедитесь, что длинный желобок иглы находится со  стороны швеи оператора, и короткий желоб  на задней стороне.  Игла может быть слегка повернута в лево, и затем затяните винт. Иглу слегка разворачиваем влево , чтобы избежать прыжков иглы , но это может вызвать легкое ослабление нити в строчке, или повисание нити в строчке на изнаночной стороне.  При установке иглы-крючка убедитесь, что игла находится в край самом верхнем положении..Сначала ослабьте винт 3 на рамке петлителя, удалите поврежденную иглу-крючок, вставьте новую , расстояние между серединой иглы и верхом иглы-крючка должно быть 4-5 мм. Острый угол иглы-крючка должен  быть немного выше, чтобы избежать пропуска стежка. Высота иглы не должнга меняться.Проверьте корректна ли высота иглы: При расположении иглы-крючка над игольной пластиной убедитесь , что расстояние между иглой-крючком и игольным ушком около 3 мм (рис 4).

Для регулировки высоты иглы необходимо ослабить винт на основании игловодителя (рисунок 3 ④), и переместите игловодитель в нужном положении.

Picture 3. Установка иглы и иглы-крючка

2  Последовательность заправки нити Рис. 5

Вытяните нить с бобины, заправьте в нитенаправитель 1 , крючок 2 , между тарелочками механизма нитенатяжения 3, и нитенаправитель 4 и затем вденьте нить в ушко иглы по направлению от себя

Picture 4

2

3

4

1

Picture	5 Последовательность заправки нити

6

3  Регулиовка натяжения  нити ：（Рис  6）

Натяжение нити необходимо регулировать чтобы стежок был ровный. Если натяжение нити слишком высокое , ткань будет стягиваться и загибаться по краю, или возможен обрыв нити.

Если натяжение нити слишком низкое , то возможен пропуск стежка и нити. Для регулировки натяжения поверните шайбу регулятора нитентяжения 1

4  Регулировка давления лапки ：（Рис  6）

Для регулировки давления лапки необходимо повернуть регулировочный 2. Вы можете повысить давление лапки при шитье толстого материала, и понизить при шитье тонкого материала.  Высота лапки и прижимной пластины должна быть отрегулированы в зависимости от толщины декоративной.

2

1

图	6	Регулировка нитенатяжения и давления лапки

7

5 Регулировка длины стежка ：（Рис 7）

Возможны выполнения 2-х видов стежка длиной 10 мм в базовой комплектации и 7 мм при покупке специального эксцентрика.

Изменение стежка производится путем поворота продвигающего эксцентрика. Ослабьте винт 1, 2 , переместите эксцентрик 3 и

соединительный стержень подачи ④, передвинуть на необходимое расстояние эксцентрик, и убедитесь, что насечка на эксцентрике направлена в сторону винта на главном валу. А затем затяните винт.

6  Настройка качества строчки:

При обметывании хлопковых одеял или шерстяных одеял, установите зажимы. Толстое одеяло с большим зажимом и тонкие одеяла с меньшим зажимом.

1

2

3	4	5

Рис 7

8

7 Регулировка колебаний иглы：

Если игла-крючок не образует петлю или нить не подхватывается иглой-крючком, , игла не будет образовывать стежка  (Рис. 8).

- :

Пропуски стежка : игла-крючок не ловит нить под игольной пластиной. Причина: в связи с  большой удаленностью от иглы.. Решение: повернуть иглу-крючок внутрь и приблизить его к игле. Если длина иглы-крючка слишком короткая, необходимо  вытащить его немного согласно рисунку 3

- : Пропуски стежка:

Игла-крючок не цепляет нить  в крайнем верхнем положении. Причина: игла-крючок слишком близко расположена к игле и происходит трения с иглой. Решение: подвиньте иглу-крючок  немного наружу. Если игла-крючок  уже захватывает нить, но роняет ее, когда крючок иглы идет вверх -- качество строчки будет как  указано на рис 9.

9(a) поверните иглу-крючок немного вверх;

9(b) если Вы повернете иглу-крючок намного больше, чем необходимо, игла не будет захватывать нить, произойдет пропуск строчки, т.к. игла-крючок будет выключена из процесса образования стежка и проходит  под игольной пластиной.

Если игловодитель установлен слишком высоко или слишком низко, возникают пропуски стежков. Для правильного положения игловодителя, необходимо проверить рис 4.

（a）	（b）	（a）	（b）

Рисунок 8	 Рисунок 9

Игла-крючок не захватываает нить           Игла-крючок не участвует в образовании стежка

9

8 Устранение неравномерной длины стежка：

Длина нити в строчке неравномерная ( Рис 10)—необходимо поднять пластину. Если стежки расположены не по центру одеяла, смещены на изнаночную сторону – необходимо уменьшить высоту пластины.  Обычно   пластина устанавливается  выше кромки одеяла.

Рис 10	Боковая сторона стежков

9  Устранение провисания нити и пропуска стежков：

Две строчки на изнаночной стороне одеяла должны быть параллельны, в противном случае образуется неравномерная строчка (рис 11). Причина провисания нити –из-за ослабленного натяжения нити, ( рис 12).  Если у пластины происходит трение с изнаночной стороной одеяла, или игольная пластина слишком тонкая , поменяйте на новую игольную пластину или поднимите передний край. К тому же, так как игла-крючок  находится вблизи иглы, игла-крючок может касаться иглы. Продвиньте  вперед иглу-крючок и убедитесь, что он не касается иглы. Не ставьте иглу влево.

Рис 11 Провисание нити	Picture 12 Спутывание нитей

10

1 0 Регулировка длины стежка：

Если натяжение нити слишком тугое или слишком слабое , то возможен обрыв нити.

Необходимо настроить давление  прижимной лапки (пластины)на край одеяла, таким образом ,чтобы стежки были плотные. Если прижимная лапка (пластина) установлена слишком высоко, то появятся пропуски стежков или происходит обрыв нити. Установите прижимную лапку (пластину)  немного ниже. Нить Пластина не должна быть установлена слишком низко.

1 1 Регулировка неравномерного продвижения：

Неравномерное продвижение приводит к неравномерной  длине стежков. Причина—зубчики зубчатой рейки находятся достаточно низко над игольной пластиной. Зубцы зубчатой рейки должны выступать над уровнем игольной пластины на 1,5 мм.

Для изменения высоты зубчатой рейки –ослабьте винт , передвиньте зубчатую рейку, затяните винт.(рис 17)

Если  неравномерное продвижение матеиала вызвано маленьким давлением лапки, необходимо его повысить (рис. 4)

Если прижимная лапка слишком высоко расположена  и не соприкасается с одеялом, то необходимо опустить прижимную лапку. Для регулировки высоты прижимной лапки, ослабьте  винт①и ⑤( рис 13). Высота прижимной лапки определяется толщиной одеяло, и если необходимо зажатый или не одеяло. Если зубцы зубчатой рейки сточились—необходимо заменить зубчатую рейку.

1 2 Увеличение высоты подьема  лапки：

При шитье толстых материалов высоты подьема лапки недостаточно для продвижения материала. Если вам необходимо увеличить  высоту подъема лапки , во-первых, надо ослабить винт ① на направляющем стержне (см рис.13). Затем поднимите рычаг прижимной и сделать расстояние между ② прижимной направляющей вала и прижимным  рычагом рядом друг с другом. Затем снова затяните винт и закрепите прижимную лапку③

Когда игловодитель идет вниз,  убедитесь, что он не касается прижимной лапки. Если игловодитель касается прижимной лапки, необходимо понизить высоту подъема прижимной лапки.

При запуске машины без швейных материалов, рычаг прижимную может быть поднят только в горизонтальном положении.

Когда игла пропускает стежки или происходит обрыв нити, необходимо вынуть одеяло, а затем рычаг прижимной лапки необходимо поднять в крайнее верхнее положение. После выполнения этого условия  выключить машину, чтобы избежать поломки лапки.

4

1

2

3

5

Рис 13

12

1 3 Использование предохранителя иглы：

Функция предохранителя иглы (G01045)-- предотвратить удары иглы-крючка об иглу, образующую петлю. Положение предохранителя иглы относительно самой иглы показано на рис. 14.

Рис.14. Расположение предохранителя иглы относительно иглы

13

5, Accessories table

- Needle            10 pcs

2. Hook needle    5 pcs

3  Oil pan   1 pc

4. Small oil bottle   1  pc

5. Thread bobbin stand   1 pc

6. Screwdriver (75mm)   1 pc

7.  Thumb screw        1 pc

8. Counter sunked wooden screws (M5 × 25)    3 pcs

9. Washer  (M8)      1 pc

- O-type V-belt (710mm)  1 pc

11. Big round-head bolts with square neck  3pcs

14

6,Spare parts list

| Parts No. |  | Parts name |  | Q’ty | Parts No. |  | Parts name |  | Q’ty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G01001 |  | 机壳 |  | 1 | G01029 |  | 定向杆导套 |  | 2 |
| G01×200 | 机针(200#) |  | 1 | G01030 |  | 下凸轮 |  | 1 |
| G01002 |  | 针杆 |  | 2 | G01031 |  | 上凸轮 |  | 1 |
| G01003 |  | 针杆连接座 |  | 1 | G01032 |  | 主轴 |  | 1 |
| G01004 |  | 针杆连接螺钉 |  | 2 | G01033 |  | 凸轮轴 |  | 1 |
| G01005 |  | 针杆连接片 |  | 1 | G01034 |  | 勾针架挡板 |  | 1 |
| G01006 |  | 针杆摇杆 |  | 1 | G01035 |  | 针板座 |  | 1 |
|  |  |  |  |  | G01036 |  | 大针板 |  | 1 |
| G01007 |  | 针杆摇杆轴 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | G01037 |  | 小针板 |  | 1 |
| G01008 |  | 球头肖 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | G01038 |  | 针板接片 |  | 1 |
| G01009 |  | 大连杆（上） |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | G01039 |  | 托线板 |  | 1 |
| G01010 |  | 大连杆（下） |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | G01040 |  | 送料牙 |  | 1 |
| G01011 |  | 大连杆接杆 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | G01041 |  | 牙架 |  | 1 |
| G01012 |  | 针杆偏心 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | G01042 |  | 牙架托板 |  | 2 |
| G01013 |  | 平衡锤 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | G01043 |  | 牙架溜板 |  | 1 |
| G01014 |  | 防尘盖 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | G01044 |  | 牙架肖 |  | 1 |
| G01015 |  | 压脚柄 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | G01045 |  | 护针板 |  | 1 |
| G01016 |  | 压脚低 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| G01017 |  | 小压脚 |  | 1 | G01046 |  |  |  | 1 |
| G01018 |  | 压料板 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| G01019 |  | 压杆导架 |  | 1 | G01047 |  | 送料偏心 |  | 1 |
| G01020 |  | 压杆簧 |  | 1 |  |  | （3.5mm） |  |  |
| G01021 |  | 压杆扳手 |  | 1 | G01048 |  | 偏心 |  | 1 |
| G01022 |  | 抬压脚杠杆 |  | 1 |  |  | 送料连杆 |  |  |
|  |  |  |  |  | G01049 |  | （10mm） |  | 1 |
| G01023 |  | 抬压脚扭簧 |  | 1 |  |  | 罩壳 |  |  |
|  |  |  |  |  | G01050 |  | 罩壳闩 |  | 2 |
| G01024 |  | 勾针 |  | 1 | G01051 |  | 带轮 |  | 1 |
| G01025 |  | 勾针架 |  | 1 | G01052 |  | 面板 |  | 1 |
| G01026 |  | 勾针导套 |  | 1 | G01053 |  | 顶盖 |  | 1 |
| G01027 |  | 勾针导杆 |  | 1 | G01054 |  | 门板 |  | 1 |
| G01028 |  | 勾针架定向杆 |  | 2 | G01055 |  | 后盖 |  | 1 |

15

| Parts No. |  | Parts name |  |  | Q’ty | Parts No. | Parts name |  |  |  | Q’ty |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G01056 | 过线柱 |  |  |  |  | 3 |  | G01061 | 台板 |  |  |  |  | 1 |
| G01057 | 油盘 |  |  |  |  | 1 |  | G01062 | 电动机带轮 |  |  |  | 1 |
| G01058 | 大卷边 |  |  |  |  | 1 |  | G01063 | 勾针架油毡 |  |  |  | 1 |
| G01059 | 小卷边 |  |  |  |  | 1 |  | G01064 | 针杆油毡 |  |  |  |  | 1 |
| G01060 | 型号牌 |  |  |  |  | 1 |  | G01065 | 球头肖油毡 |  |  |  | 1 |
| Sequence | Parts name | Q’ty |  | Note |  | Sequence | Parts name | Q’ty |  | Note |
|  | Round head screws |  |  |  |  |  |  | 19 | Thumb screw |  | 1 |  |  |  |
| 1 | M3×3 |  | 3 |  |  |  |  |  | 20 | Counter sunk wooden screw |  | 3 | Oil pan use |
| 2 | M4×6 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | Small hexagon flat nut： |  |  |  |  |  |
| 3 | M4×10 |  | 1 |  |  |  |  |  | 21 | M4 |  |  | 2 |  |  |  |
| 4 | M4×14 |  | 4 |  |  |  |  |  | 22 | M10 |  |  | 1 |  |  |  |
| 5 | M5×8 |  | 9 |  |  |  |  |  | 23 | M10（left hand thread） |  | 1 |  |  |  |
| 6 | M5×12 |  | 4 |  |  |  |  |  | 24 | Thread clamping nut |  | 1 |  |  |  |
| 7 | M6×8 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | Washers: |  |  |  |  |  |
|  | Counter sunked scews： |  |  |  |  |  |  | 25 | M5 |  |  | 2 |  |  |  |
| 8 | M3×6 |  | 1 |  |  |  |  |  | 26 | M8 |  |  | 1 |  |  |  |
| 9 | M4×8 |  | 6 |  |  |  |  |  | 27 | Thread clamping plate |  | 2 |  |  |  |
|  | Set screws： |  |  |  |  |  |  | 28 | Thread clamping spring |  | 1 |  |  |  |
| 10 | M5×5 |  | 4 |  |  |  |  |  | 29 | Needle bar bush |  | 4 |  |
| 11 | M6×6 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | M6×10 |  | 7 |  |  |  |  |  | 30 | Main shaft front bush |  | 1 |  |
| 13 | Down cam screw | 1 |  |  |  |  |  | 31 | Main shaft middle bush |  | 3 |  |  |  |
| 14 | Presser lever screw | 1 |  |  |  |  |  | 32 | Main shaft rear bush |  | 1 |  |  |  |
| 15 | Feeding link bar screw | 1 |  |  |  |  |  | 33 | Hook frame bush |  | 2 |  |
| 16 | Presser foot lifting lever screw | 1 |  |  |  |  |  | 34 | 8m/m oil felt |  |  |  |
| 17 | Thread clamping screw | 1 |  |  |  |  |  | 35 | 6m/m oil felt |  |  |  |  |  |
| 18 | Presser adjsuting screw | 1 |  |  |  |  |  | 36 | 4m/m oil felt |  |  |  |  |  |

16

7, Parts drawing

GO1x180	GO1002	GO1003

GO1007

GO1006

23#

GO1014

GO1009

GO1015

GO1004	GO1005

GO1012

22#

GO1010

GO1011

GO1008

GO1013

| GO1018 | GO1016 | GO1019 |
| --- | --- | --- |
|  |  | GO1020 |

17

| GO1021 | GO1022 | GO1023 | GO1024 |
| --- | --- | --- | --- |

GO1025

GO1026

| GO1028 | GO1029 |  |
| --- | --- | --- |
| GO1027 | GO1030 | GO1031 |

GO1034

GO1035

GO1036

GO1032

GO1033

GO1038

GO1037

GO1039

18

GO1041

GO1040

GO1045

GO1043	GO1044

GO1042	GO1047

GO1046

GO1048

GO1049

GO1053

GO1050

GO1051

GO1052

GO1054

GO1056

GO1055

GO1057

GO1060

19

1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#

10#	11#	12#	13#	14#	15#	16#	17#

18#

24#	27#	28#

19#

29#	30#	31#	32#	33#

20

21