AHE-59 Сервосистема переменного тока с

числовым программным управлением для моделей V-4/6

инструкция

1.1 Внешний вид панели

1.2 функции кнопок

| No. | Appearance | Name | Function Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | меню | Нажмите и удерживайте кнопку P, чтобы войти в список меню, который включает в себя основные функции, настройку параметров, настройку счетчика, настройку сети, обслуживание и настройку системы. 2. В режиме меню нажмите клавишу P один раз для сохранения, нажмите ее еще раз, чтобы вернуться на следующий уровень, и нажмите ее еще раз, чтобы вернуться к главному интерфейсу. |
| 2 |  | Кнопка свободного шитья и обрезки | 1.Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать режим свободного шитья. 2.Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение длительного времени, чтобы выбрать переключатель функции обрезки нити. |
| 3 |  | Кнопка начальной закрепки и мягкого пуска | 1.При кратковременном нажатии этой клавиши режим закрепки будет выбираться циклически среди отсутствия закрепки, одиночной, двойной и четверной закрепки и на экране отобразится соответствующий значок. 2.Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение длительного времени, чтобы войти в интерфейс настройки плавного пуска. |
| 4 |  | Кнопка зажима и триггера | 1.Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать переключатель функции зажима. 2. Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение долгого времени, чтобы выбрать переключатель функции триггера. |
| 5 |  | Кнопка финишной закрепки и позиционирования иглы | 1.Нажмите эту кнопку, и режим работы закрепки будет выбираться циклически среди отсутствия закрепки, одиночной, двойной и четверной закрепки и на экране отобразится соответствующий значок. 2.Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение длительного времени, чтобы выбрать положение остановки иглы. |
| 6 |  | Сброс | Нажмите и удерживайте, для перезагрузки параметров до заводских |
| 7 |  | W - шов /мульти - шов | 1.Нажмите эту клавишу, чтобы выбрать режим работы W - шва. 2.Нажмите и удерживайте эту кнопку в течение длительного времени, чтобы выбрать режим шитья с несколькими участками. |
| 8 |  | Кнопка подъема | Автоматический подъем лапки после обрезки. Короткое нажатие переводит в режим настройки интерфейса подъема после обрезки. Нажмите и удерживайте чтобы перейти в режим Автоматического подъема лапки. |
| 10 |  | Кнопки увеличения/ уменьшения |  |
| 11 |  | Кнопки влево/вправо |  |

1.3 Введение в функцию комбинации клавиш

Корректировка положения иглы: Нажмите     +     отобразится угол, поворачивайте шкиф. После подтверждения положениянажмите     пока не отобразиться " 0000" затем опять нажмите     чтобы вернуться в основное меню.

Режим работы: нажмите кнопку     +,       чтобы войти в режим автоматической работы, и нажмите             в этом состоянии, чтобы выбрать время выполнения, время остановки и время выполнения, а также общее время.

Изменение основных параметров: нажмите      +     чтобы перейти в основные параметры.

корректировка продвинутых параметров: нажмите      +     чтобы перейти в продвинутые параметры.

Параметры

2.1 Основные параметры

| номер | диапазон | По умолчанию | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | 100~800 | 200 | Начальная скорость |
| 101 | 200~5000 | 4000 | Максимальная доступная скорость |
| 102 | 200~5000 | 3000 | Макс. Скорость секционного шитья |
| 103 | 200~5000 | 3000 | Ручной верхний предел скорости |
| 104 | 200~5000 | 200 | компенсирующая скорость |
| 105 | 100~500 | 250 | Скорость обрезки |
| 106 | 0/1 | 0 | медленный старт |
| 107 | 1~9 | 1 | Количество стежков при медленном старте |
| 108 | 100~800 | 400 | скорость медленного старта |
| 110 | 200~2200 | 1800 | скорость начальной закрепки |
| 111 | 200~2200 | 1800 | скорость конечной закрепки |
| 112 | 200~2200 | 1800 | Скорость непрерывного шиться (W-шов) |
| 113 | 1~70 | 24 | Траектория компенсации начальной закрепки (и W)- 1 (Компенсация поглощения, увеличенное числовое значение означает ускоренное поглощение) |
| 114 | 1~70 | 20 | Траектория компенсации начальной закрепки (и W)- 2 (Компенсация выпуска, увеличенное числовое значение означает ускоренное освобождение) |
| 115 | 1~70 | 24 | Траектория компенсации конечной закрепки (и W)- 1 (Компенсация поглощения, увеличенное числовое значение означает ускоренное поглощение) |
| 116 | 1~70 | 20 | Траектория компенсации конечной закрепки (и W)- 2 (Компенсация выпуска, увеличенное числовое значение означает ускоренное освобождение) |
| 140 | 0／1 | 0 | Включение автоматического поиска положения иглы: 0: нет; 1: да |
| 142 | 0／1 | 0 | Ручной выбор функции обратной строчки 0: режим Juki. Он работает, когда останавливается в середине шитья или на полпути. 1: режим Brother. Работает только во время шитья. |

3.2  Продвинутые параметры.

| номер | диапазон | По умолчанию | описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 109 | 1~20 | 18 | Чувствительность ускорения |
| 10A | 1~20 | 18 | Чувствительность замедления |
| 117 | 1~100 | 90 | Компенсация скорости стежка (номер стежка P107-A = 1) |
| 118 | 1~100 | 30 | Компенсация скорости стежка (номер стежка P107-A = 1) |
| 11B | 0-4 | 0 | Тип закрепок. (CD так же как и AB) 0: B->AB->ABAB->нет. 1: B->нет. 2: B->AB->нет. 3:AB->нет. 4: AB->ABAB->нет. |
| 11C | 0~9999 | 0 | 10 цифр ABCD сегментов (распределение по битам) |
| 11D | 0~9999 | 0 | 10 цифр EFGH сегментов (распределение по битам) |
| 11E | 0~9999 | 0 | 10 цифр ABD сегментов (распределение по битам) |
| 11F | 0~359 | 0 | Ручной контроль угла наклона |
| 130 | 0／1／2／3 | 2 | Режим кривой педали: 0: автоматический линейный наклон (автоматический расчет по максимальной скорости) 1: два склона; 2: кривая мощности; 3: кривая S |
| 131 | 200~4000 | 3000 | Два склона: средняя скорость вращения (скорость поворота для двух склонов) |
| 132 | 0~1024 | 800 | Два наклона: симуляция педали среднего диапазона (между параметрами 138 и 139) |
| 133 | 1／2 | 1 | Кривая мощности: 1: квадратная кривая; 2: кривая квадратного корня; |
| 134 | 0~1024 | 150 | Положение педали при обрезке |  |
| 135 | 0~1024 | 300 | Положение педали при подъеме лапки |  |
| 136 | 0~1024 | 450 | Положение педали при обратном ходе |  |
| 137 | 0~1024 | 465 | Позиция старта |  |
| 138 | 0~1024 | 680 | Положение педали при мин скорости |  |
| 139 | 0~1024 | 940 | Положение педали при макс скорости |  |
| 13A | 0~800 | 300 | Время подтверждения подъема. |
| 143 | 0／1／2／3 | 0 | Специальный режим работы: 0: выбор оператора (нормальный) 1: простой режим шитья 2: Измерьте начальный угол двигателя (нет необходимости снимать ремень) 3: Рассчитать режим передаточного числа (необходим датчик остановки иглы, а ремень не снимается) |
| 144 | 0~31 | 0 | Переключатель функции низкоскоростного усилителя двигателя: 0: нормальная функция; 1 ~ 31: Положение редуктора для малой скорости вращения по толщине |
| 148 | 0／1／2 | 0 | Режим дополнения клавиш: 0: нажмите для контроля времени; 1: компенсировать половину стежка; 2: компенсировать один стежок |
| 149 | 0~10 | 5 | Входное время отклика педали. (100us units) |
| 14C | 1~9999 | 0 | Закрывающее время отклика педали. (100us units) |
| 150 | 1~100 | 1 | Настройка коэффициента подсчета стежков |
| 151 | 1~9999 | 1 | Значение верхнего предела подсчета стежков |
| 152 | 0~6 | 0 | Выбор режима подсчета: 0: без учета 1: Подсчет количества стежков, пересчет автоматически после заполнения счетчика 2: Обратный отсчет по количеству стежков, автоматический пересчет после того, как счетчик заполнен 3: Подсчет количества стежков. После заполнения счетчика двигатель останавливается автоматически. Начните пересчет, нажав клавишу сброса или кнопку e P на панели 4: Обратный отсчет по количеству стежков. После заполнения счетчика двигатель останавливается автоматически. Начните пересчет, нажав клавишу сброса или кнопку e P на панели 5: Отсчет количества стежков. Когда счетчик полон, выдается сигнал тревоги. И мотор блокируется после обрезки 6: Обратный отсчет по количеству стежков. Когда счетчик полон, выдается сигнал тревоги. И мотор блокируется после обрезки. |
| 153 | 1~100 | 1 | Настройка счетчика шт |
| 154 | 1~9999 | 1 | Установка верхнего предела количества штук |
| 155 | 0~4 | 0 | Выбор режима подсчета штук: 0: без учета 1: подсчет количества штук и автоматически пересчитать после заполнения счетчика 2: Обратный отсчет по количеству штук и автоматически пересчитать после того, как счетчик заполнен 3: Подсчет количества стежков. После заполнения счетчика двигатель останавливается автоматически. Начните пересчет, нажав клавишу сброса или кнопку e P на панели 4: Обратный отсчет по количеству стежков. После заполнения счетчика двигатель останавливается автоматически. Начните пересчет, нажав клавишу сброса или кнопку e P на панели |
| 156 | 0~9999 | 0 | Соответствует выбору времени рабочего цикла соленоида 1/2/3/4 (0 в мс, 1 в 0,1 мс) |
| 157 | 0~9999 | 0 | Соответствует выбору времени рабочего цикла соленоида 5/6/7/8 (0 в мс, 1 в 0,1 мс) |
| 158 | 0~1 | 0 | Переключатель счетчика (количество стежков и количество штук) (0 регулируется, 1 не регулируется) |
| 161 | 0／1／2 | 2 | Передача параметра: 0: бездействия; 1: убрать параметр; 2: Загрузить параметр |
| 162 | 1/2 | 6217 | Восстановить заводские параметры |
| 163 | 1/2 |  | Сохранить текущие параметры как пользовательские параметры ремонта машины (восстанавливаемые) |
| 164 | - |  | пароль |
| 200 | 0／1／2 | 0 | Выбор режима работы двигателя обрезки: 0: плоский тип; 1: тип растяжения (нормальная растяжка: обрезка в положении иглы); 2: по краю: ручная обрезка |
| 201 | 0~359 | 0 | Механический угол в конце обрезки |
| 203 | 5~359 | 10 | Начальный угол обрезки TS (относительно нижнего угла иглы) |
| 204 | 10~359 | 180 | Конечный угол обрезки TE (относительно нижнего угла иглы, больше, чем TS) |
| 20A | 10~60 | 50 | Коэффициент усиления обрезки (бустер двигателя) |
| 20B | 0/1 | 1 | Переключатель функции блокировки |
| 211 | 5~359 | 30 | стартовый угол LS при отпуске электромагнитна (относительно нижнего угла положения) |
| 212 | 10~359 | 300 | rjytxysq угол LE при отпуске электромагнитна (относительно нижнего угла иглы, больше чем LS) |
| 213 | 1~999 | 1 | Время задержки пуска электромагнита L1 (мс) |
| 214 | 1~999 | 10 | время задержки электромагнита L2 (мс) в положении иглы |
| 215 | 0／1 | 0 | Выбор функции вытирания: 0: выключен; 1: вкл Sweep function selection: 0: closed; 1: open |
| 216 | 1~999 | 10 | Задержка вытирания мс |
| 217 | 1~9999 | 30 | Продолжительность вытирания мс |
| 219 | 0／1 | 1 | Выбор функции натяжения: 0: выкл; 1: вкл |
| 21A | 10~359 | 120 | Начальный Угол натяжения |
| 21B | 11~359 | 320 | Конечный угол натяжения |
| 21E | 11~359 | 120 | Угол опускания после подъема прижима при строчке |
| 220 | 200~360 | 360 | Положение остановки после обрезки (функция отката обрезки) |
| 231 | 0／1 | 0 | Автоматический выбор режима тестирования: (Настройка режима тестирования, представленная двумя предыдущими цифрами) 0: e количество фиксирующих стежков; 1: время фиксации (× 100 мс) |
| 232 | 0~1000 | 300 | Время подтверждения тревоги аварийного выключателя мс (переключатель прямого привода и защитный выключатель шитья могут быть обработаны одинаково) |
| 234 | 0／1 | 0 | Вращение мотора: 1: реверс; 0: вперед |
| 240 | 0~9999 | 1000 | Соотношение двигатель / голова: X0.001 (Если передаточное число рассчитывается автоматически, параметр в контроллере может отличаться от HMI) |
| 242 | 0~359 | 209 | Угол регулировки положения ограничителя верхней иглы (относительно смещения положения датчика положения верхней иглы) |
| 243 | 0~359 | 179 | Нижнее положение остановки иглы механический угол |
| 244 | 0~800 | 50 | Задержка прижима (ms) |
| 247 | 850~1350 | 1030 | Время напоминания о заправке (часы) 0: закрыть эту функцию |
| 248 | 0~300 | 220 | Сигнал заправки, время работы запрещено (часы) 0: закрыть функцию |
| 249 | 0~50 | 25 | Коэффициент соленоида |

2.3	Таблица параметров мониторинга

| номер | измер | номер | Описание | номер | описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 010 | Кол-во стежков | 022 | Фазовый ток | 027 | Накопленное время работы двигателя (час) |
| 011 | Кол-во изделий | 023 | Начальный угол | 028 | Значение выборки напряжения взаимодействия головы |
| 013 | Состояние катушки | 024 | Механический угол | 029 | Номер версии программного обеспечения DSP |
| 020 | напряжение | 025 | Значение выборки напряжения педали | 030-037 | История ошибок |
| 021 | Скорость головы | 026 | Фактическое значение передаточного числа головки |  |  |

3.4	Таблица аварийных сигналов

| КОД | Описание | Решение |
| --- | --- | --- |
| Warm：01 | Заправка | Нажмите клавишу P, чтобы временно отключить напоминание. Пожалуйста, заправьте и выполните операцию сброса времени своевременно |
| Warm:02 | Счётчик стежков | Указывает, что количество стежков достигло верхнего предела. Нажмите клавишу P, чтобы обнулитьс четчик и снова считать |
| Warm:03 | Счетчик штук | Указывает, что количество стежков достигло верхнего предела. Нажмите клавишу P, чтобы обнулить счетчик и снова считать |
| Warm:04 | Экстренная остановка | Нажмите клавишу аварийной остановки еще раз, чтобы отменить состояние аварийной остановки. |
| Warm:05 | Замк подъема иглы | Снова нажмите кнопку блокировки подъема иглы, чтобы отменить состояние блокировки подъема иглы |
| Warm:06 | Напоминание о выключении | Пожалуйста, подождите 30 секунд, прежде чем снова включить питание |

3.5	таблица ошибок

If the system shows error or alarm, please check the following items first:

| код | Описание | решение |
| --- | --- | --- |
| Error:01 | Аппаратная перегрузка тока | Выключите питание системы. Снова включите питание через 30 секунд. Если контроллер все еще не работает, замените контроллер и сообщите об этом изготовителю. |
| Error:02 | Программная перегрузка тока |  |
| Error:03 | Недостаточное напряжение | Отключите питание контроллера и проверьте, не слишком ли низкое входное напряжение питания (ниже 176 В). Если напряжение источника питания слишком низкое, перезапустите контроллер после того, как напряжение вернется к норме. Если напряжение восстанавливается до нормального уровня, но система все еще не работает после запуска контроллера, пожалуйста, замените контроллер и сообщите об этом на завод. |
| Error:04 | перенапряжение при выключении | Отключите питание контроллера и проверьте, не слишком ли высокое входное напряжение питания (выше 264 В). Если напряжение источника питания слишком высокое, перезапустите контроллер после того, как напряжение вернется к норме. Если напряжение восстанавливается до нормального уровня, но система все еще не работает после запуска контроллера, пожалуйста, замените контроллер и сообщите об этом на завод. |
| Error:05 | Перенапряжение при работе. |  |
| Error:06 | Неисправность электромагнитной цепи | Отключите питание системы и проверьте правильность проводки соленоида, ослабление или повреждение. Заменить при необходимости. После подтверждения ошибки перезагрузите систему. Если он все еще не работает, замените контроллер и сообщите об этом изготовителю. |
| Error:07 | Неисправность цепи обнаружения тока | Выключите питание системы. Через 30 секунд снова включите питание и посмотрите, может ли оно работать нормально. Повторите попытку несколько раз. Если неисправность возникает часто, замените контроллер и сообщите об этом изготовителю. |
| Error:08 | Мотор заглох | Отключите питание контроллера и проверьте, не ослаблена или не повреждена ли вилка питания двигателя, и не намотаны ли какие-либо посторонние предметы на головку машины. После устранения проблемы и перезапуска системы. Если он по-прежнему не работает нормально, замените контроллер и сообщите об этом изготовителю. |
| Error:09 | Отказ тормозной цепи | Выключите питание системы и проверьте, не ослаблен ли белый разъем тормозного резистора на плате питания. После плотного подключения перезагрузите систему. Если он все еще не работает, замените контроллер и сообщите об этом изготовителю. |
| Error:10 | Сбой связи HMI | Убедитесь, что соединение между панелью управления и контроллером не отсоединено, ослаблено или повреждено, восстановлено ли оно до нормального уровня, и система перезапущена. Если он все еще не работает, замените контроллер и сообщите об этом изготовителю. |
| Error:11 | Сбой сигнала остановки иглы головки | Проверьте, не ослаблено ли соединение между сигнальным устройством синхронизации головы и контроллером, и перезапустите систему после возврата ее в нормальное состояние, но система по-прежнему не работает, замените контроллер и сообщите об этом изготовителю. |
| Error:12 | Ошибка обнаружения начального угла двигателя | Пожалуйста, повторите попытку 2-3 раза после выключения питания. Если ошибка все еще выводится, замените контроллер и сообщите об этом изготовителю. |
| Error:13 | Отказ мотора | Отключите питание системы и проверьте, не ослаблен ли разъем датчика двигателя. Верните его в нормальное состояние и перезагрузите систему. Если он все еще не работает, замените контроллер и сообщите об этом изготовителю. |
| Error:14 | EEPROM сбой DSP чтения и записи | Выключите питание системы. Перезагрузите систему через 30 секунд. Если система по-прежнему не работает, замените контроллер и сообщите об этом изготовителю. |
| Error:15 | Защита двигателя от превышения скорости |  |
| Error:16 | Реверс двигателя |  |
| Error:17 | EEPROM сбой HMI чтения и записи |  |
| Error:18 | Перегрузка двигателя |  |
| Error:19 | Сигнал опракидывания |  |
| Error:23 | Ошибка сектора в двигателе | Отключите питание от контроллера и проверьте, не отсоединена ли вилка питания двигателя, не ослаблена ли или не повреждена ли, и не намотаны ли какие-либо посторонние предметы на головку машины. Если после перезапуска, система по-прежнему не может нормально работать, пожалуйста, замените контроллер. |