# ВЫСОКОСКОРОСТНАЯ ТРЁХИГОЛЬНАЯ ПЛОСКОШОВНАЯ ШВЕЙНАЯ МАШИНА ЦЕПНОГО СТЕЖКА С РАСКЛАДЧИКОМ НИТИ

## РУКОВОДСТВО

ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

### BRC 562-01 GB

### BRC 562-02 BB

#### Важные указания по мерам безопасности

Запуск швейного оборудования в эксплуатацию и его техническое обслуживание до установления соответствия данной швейной системы нормам безопасности Вашей страны запрещен.

1. Всякий раз при эксплуатации машины следите за выполнением требований безопасности, изложенных ниже, но не ограничиваясь только ими.

2. Перед запуском машины внимательно прочитайте указания, изложенные ниже. Дополнение: храните эту инструкцию так, чтобы в любой момент при необходимости ей можно было воспользоваться.

3. Использование машины должно осуществляться квалифицированным работником.

4. Все устройства безопасности должны быть на месте когда машина готова к работе.

Работа без соответствующих защитных устройств не допускается.

5. Для Вашей личной безопасности Мы рекомендуем надеть защитные очки.

6. При всех нижеследующих операциях отключайте электропитание машины при помощи пускателя или разъединением вилки и розетки:

6-1. При заправке нитью игл, раскладчика и петлителя.

6-2. При замене игл, лапки, игольной пластины, рейки, защиты игл, приспособлений.

6-3. При ремонтных работах.

6-4. Покидая рабочее место, или если рабочее место не занято.

6-5. Ротор фрикционного электродвигателя после отключения электропитания пускателем (1) некоторое время продолжает вращаться по инерции. При случайном нажатии на педаль (2) может произойти случайный пуск машины. Во избежание этого нужно нажать на педаль (2) при выключенном пускателе (1) и дождаться полного останова электродвигателя после отключения электропитания машины.

7. Если Вам в глаза попало масло или густая смазка, используемые для смазки машин и устройств, или Вы случайно проглотили эти вещества, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

8. Контакт с движущимися частями и устройствами, независимо от того,    включено электропитание или нет, запрещен.

9. Ремонт, модернизация и наладочные работы должны осуществляться только

квалифицированным техником или специально обученным персоналом.    Для ремонта следует применять только стандартизованные запчасти.

10. Пуско-наладочные работы и прием машины в эксплуатацию должны производиться квалифицированным персоналом.

11. Ремонт и монтаж электрооборудования должны проводиться квалифицированным электриком или под контролем и руководством специально обученного персонала.

При обнаружении  любой неисправности электрооборудования немедленно отключите машину и обратитесь к электрику.

12. Перед выполнением ремонтных и монтажных работ машины с   пневмоприводом, необходимо отсоединить воздушный компрессор и отключить подачу сжатого воздуха.

Существующая разность воздушного давления после отсоединения компрессора    должна быть устранена.   Исключением к этому является только регулировка и проверка производительности  квалифицированным техником или специально обученным персоналом.

13. Периодически чистите машину после эксплуатации.

14. Всегда заземляйте машину, это необходимое условие для ее эксплуатации. Машина должна работать в условиях, свободных от источников шума и помех, таких, как высоко - частотные приборы.

15. Электрик должен соединить соответствующий электроразъем с машиной. Электроразъем должен быть заземлен.

16. Машина может использоваться только по назначению. Применение не по назначению не допускается.

17. Модернизируйте или модифицируйте машину в соответствии с техникой безопасности и стандартами по обеспечению безопасности.

Производитель не несет никакой ответственности за поломки и повреждения, вызванные  модернизацией или модифицированием машины.

Перед работой

- Никогда не работайте на машине, если картер не наполнен рекомендованным количеством масла.

- После установки машины проверьте направление вращения электродвигателя. Для проверки поверните маховое колесо машины так, чтобы игла опустилась в нижнее положение и, наблюдая за маховым колесом, включите электропитание с помощью пускателя. Удерживая маховое колесо рукой, слегка нажмите на педаль электродвигателя. Маховое колесо должно вращаться “от рабочего”.

- Не используйте большой шкив электродвигателя в первый месяц работы.

- Убедитесь в соответствии напряжения и количества фаз (одна или три) Вашей электросети соответствующим параметрам, указанным на электродвигателе.

Безопасность работы

Во избежание удара электротоком никогда не открывайте крышку пускателя электродвигателя и не прикасайтесь к электрокомпонентам внутри пускателя.

Во избежание травмы никогда не работайте на машине без кожуха ремня, защиты пальцев и других устройств безопасности

Для предотвращения возможных травм из-за захвата и застревания в машине, во время работы держите пальцы, голову и одежду подальше от махового колеса, приводного ремня и шкива электродвигателя. Ничего не кладите вблизи этих устройств.

Во избежание травмы никогда не кладите руку под иглу при включенном электродвигателе. Если машина оборудована сервомотором, то такой мотор не производит шума, пока машина не начала выполнять операцию. Будьте внимательны!

Для предотвращения возможных травм из-за случайного запуска машины убедитесь, что электропитание отключено.

Во избежание удара электротоком никогда не работайте на машине без заземляющего провода электропитания.

Для предотвращения возможного удара электротоком из-за неисправности электрооборудования, перед соединением/разъединением электроразъема (вилка-розетка), выключите пускатель.

Особое внимание к электроподключению!

1. Подключение машины выполнятся только с использованием «CE» сертифицированных устройств управления и контроля.

2. Следуйте инструкциям при установке устройств управления.

3. Всегда заземляйте машину.

4. При наладке, для предотвращения случайного пуска машины, убедитесь, что электропитание отключено.

# Автоматическая смазка машины

Машина имеет автоматическую систему смазки, гарантирующую надежность и долговечность эксплуатации механизмов при высокой скорости, различных режимах и условиях работы.

После заполнения картера прилагающимся машинным маслом, уровень масла должен находиться между линиями H и L в индикаторе уровня.

Добавьте масло, если его уровень достигнет или опустится ниже линии L.

# Смазка машины

При первом запуске машины или после длительного простоя, при помощи прилагающейся масленки смажьте указанные узлы и детали двумя - тремя каплями машинного масла.

## Устройство смазки нитей и игл

Во избежание заплавления игл, повреждения ткани и обрыва нити при высокоскоростном шитье и сшивании синтетических материалов, заполните резервуары устройства  смазки нитей и игл прилагающимся силиконовым маслом.

Внимание: Используйте рекомендованное фирмой PEGASUS силиконовое масло (Union Carbide Corporation) UCC L-45 (350).

## Заправка машины нитями

## Схема заправки машины нитями (2•3 иглы)

## Давление лапки на ткань

Чтобы отрегулировать давление лапки на ткань, ослабьте гайку (1) и поверните регулировочный винт (2). После регулировки затяните гайку (1).

Давление лапки должно быть наименьшим, насколько это возможно, при полном сохранении функции прижима материала лапкой и стабильной длине и прямолинейности стежка.

## Регулировка дифференциальной подачи материала

Для установки и регулировки уровня дифференциальной подачи материала, ослабьте гайку (1) и переместите рычаг (2) вверх или вниз по градуированной направляющей на желаемую величину. После регулировки затяните гайку (1).

## Регулировка длины стежка

Нажмите на кнопку регулировки длины стежка. Удерживая её в нажатом положении, вращайте маховое колесо“  машины“ от себя”  до тех пор, пока кнопка “утопится” глубже вниз (войдёт в паз эксцентрика).

Затем, удерживая кнопку в утопленном положении, поверните маховое колесо машины и установите желаемую длину стежка при совпадении шкалы на маховом колесе и ориентировочной отметки на корпусе машины. Отпустите кнопку.

Внимание: Регулируйте длину стежка только после установки уровня дифференциальной подачи материала.

## Регулировка натяжения нитей

Регулировка натяжения нитей осуществляется при помощи регуляторов натяжения игл (1), раскладчика (2) и петлителя (3).

Натяжение нитей должно быть наименьшим, насколько это возможно, при полном сохранении стабильной затяжки стежка и переплетении нитей в центре сшиваемых материалов.

Внимание: Слишком слабое натяжение игольных нитей может привести к неравномерному продвижению и “торможению” материала.

## Чистка машины

Периодически, при помощи щетки или жёсткой кисточки, необходимо чистить область под игольной пластиной и передней откидной крышкой машины. Особое внимание уделите очистке от очёсов прорезей игольной пластины и насечек рейки.

## Установка и замена игл

## Проверка автоматической системы смазки машины

## Проверка и замена масляного фильтра

Проверяйте и заменяйте масляной фильтр каждые шесть месяцев.

## Замена масла

Замените масло через месяц после начала эксплуатации и затем через каждые шесть месяцев работы машины (см.  стр. 3).

## Параметры регулировок